裂隙灯图像处理系统技术参数

一、用途：用于观察眼睑、结膜、巩膜、虹膜、角膜前房、瞳孔、晶状体及玻璃体前1/3，确定病变的位置及性质，大小、深度及临床科研等。

二、技术参数：

光学体技术参数：

1.显微镜类型：平行夹角式（伽利略型）

2.目镜：12.5X水平联动装置

3.显微镜总倍率：6X 10X 16X 25X 40X五种放大倍率

4.视场直径：φ37φ23φ14φ8.7φ5.7mm

5.屈光度调节：+7D ~-7D

6.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调

7.裂隙高度：1mm～14mm连续可调

8.光斑直径：φ0.2 φ2 φ3 φ5 φ8 φ10 φ14mm

9.裂隙角度：0°~180°可旋转

10.裂隙倾角：5°10°15°20°

11.放大率：0.794 X

12.滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

13.光亮度调节：五级调光

14.输入电压：110V/220V±10%   60Hz/50Hz±10%

15.输入功率：60VA灯泡： 12V/50W进口灯泡

16.固视灯：红色LED

17.数码采集方式：佳能750D或者尼康D5200高清单反相机 光学分辨率：》2300.N线对/MM

18.同步闪光照明补偿系统：有

19.同轴背景光照明补偿系统：有

图像处理系统：

1.专业彩色数字图像采集器分辨率≥2410万像素，静态/动态采集方式

三、配置清单：

裂隙灯主体一套，高清单反相机一个，电脑工作站一套，升降台一台，打印机一台，配套软件，相关手册纸质版，相关手册电子版等。

四、商务要求：

1.数量：一套。

2.列明耗材和配件报价清单及设备过保后年保修费用。

3.售后服务：整体项目保修期≥3年；设备投入使用后，每年至少1次维护保养，报修后24小时内到达维修地点。

4.到货安装时间：接到成交通知书后准备产品，签订合同接到交货通知后15天内安装到指定地方。

5.付款方式：合同签订后，全部完成设备供货和安装、调试、验收合格入库后60天内，买方向卖方支付合同总额的90 %货款（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票给买方），一年后无质量问题再付10%货款。